| 项目名称 | 青岛新河生态化工科技产业基地集中供热二期项目职业病危害预评价 |
| --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 | 青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司 |
| 地理位置 | 青岛新河生态化工科技产业基地海湾路西侧、晋水路北侧 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 | - |
| 项目简介 | 该项目总投资21824.4万元，其中职业卫生投资为25.5万元，该项目扩建2台130t/h高温高压循环流化床锅炉及相关配套设施，年供热量2542365GJ/a，二期工程建成后同时运行2台130t/h高温高压循环流化床锅炉+1台75t/h次高温次高压循环流化床锅炉，另外1台75t/h作备用。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | - |
|  | 时间 | - |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | - |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 职业病危害因素：煤尘（总尘和呼尘）、其他粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢及盐酸、氨、次氯酸钠、亚硫酸氢钠、一氧化碳、噪声、工频电场、高温。 本次评价脱硫除尘巡检工接触的矽尘浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求，其他岗位和工种接触粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。 本次评价所检工种和岗位毒物浓度均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。 本次评价所检工种接触噪声的40小时等效声级未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。 本次评价所检工种接触工频电场值未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 | 拟建项目功能分区明确，工艺技术先进，设备布局合理。其生产工艺、设备布局、总体布局符合《工业企业设计卫生标准》的相关规定。职业卫生管理、辅助用室、职业卫生专项投资等方面部分满足相关标准规范。职业病危害防护设施、应急救援设施、个人防护用品等不能满足相关标准要求，需要结合本报告补充措施和建议进行完善。 若能将已考虑到的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，预计项目建成后，拟建项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，拟建项目在职业病防控方面是可行的。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - |